Таблица уровней защиты техники от проникновения влаги и пыли

| Класс защиты | Описание защиты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| JIS CLASS 0 | Защита отсутствует |  |
| JIS CLASS 1 | Защита от вертикального дождя | Вертикальный дождь не окажет вредного воздействия на изделие |
| JIS CLASS 2 | Защита от вертикального дождя с углом отклонения от вертикали до 15° | Вертикальный дождь не окажет вредного воздействия на изделие, если угол падения капель не превышает 15° от вертикали |
| JIS CLASS 3 | Защита от моросящего дождя | Моросящий дождь в любом направлении с углом отклонения от вертикали до 60° не окажет вредного воздействия на изделие |
| JIS CLASS 4 | Защита от дождя средней силы | Дождь средней силы в любом направлении не окажет вредного воздействия на изделие |
| JIS CLASS 5 | Защита от ливневого дождя | Ливневый дождь в любом направлении не окажет вредного воздействия на изделие |
| JIS CLASS 6 | Защита от сильного ливневого дождя | Сильный ливневый дождь в любом направлении не окажет вредного воздействия на устройство |
| JIS CLASS 7 | Защита от кратковременного пребывания в воде | Недолговременное пребывание в воде при определенных значениях давления не окажет вредного воздействия на изделие |
| JIS CLASS 8 | Защита от длительного пребывания в воде | Длительное пребывание в воде при условиях, оговоренных производителем, не окажет вредного воздействия на изделие |